## Slide 1
الميكروكنترولر (Microcontroller)
ثانوية مولود قاسم

## Slide 2
PIC 16F84
تطبيق
التحكم في ثنائي مضيء موضوع
في منفد 1RB بواسطة
زر ضاغط موجود علي
منفد PORTA(RA0)
لمدة 0.5ثانية

## Slide 3
RA0
RB1
PIC 16F84
5V
4.7k
LED
Entrée | Broche PIC
Bp | RA0
AFFECTATION DES ENTREES
تعيين المداخل
Sorties | Broche PIC
LED | RB1
AFFECTATION DES SORTIES
تعيين المخارج

## Slide 4
PROGRAMME EN ASSEMBLEUR AVEC MPLAB
برنامج في لغة التجميع ببرنامج MPLAB
LIST p=16F84
#include <p16F84.inc>
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
init
bsf STATUS,RP0
bcf TRISB,1
movlw 1
movwf TRISA
bcf STATUS,RP0
goto debut
; Adresse de départ après reset
; Adresse 0: initialiser
وضع بيت ( RPO)للسجل (STATUS ) في1 للذهاب إلى بنك1
وضع البيت 1 لسجل (TRISB) في 0 لكي يكون المنفد كمخرج؛
; كتابة 1 في سجل العمل1
TRISA وضعها في بيت 0 لسجل w أخد معلومات السجل
كمدخل RA0 لكي يكون
رجوع إلى بنك 0
debut اذهب إلى برنامج
org 0x000
goto init
#define LED PORTB,1
#define BP PORTA,0

## Slide 5
debut
bcf LED
btfss BP
goto debut
bsf LED
call tempo
bcf LED
goto debut
end
برنامج
البداية
وضع الخروج RB1 في 0
تجاوز إذا كان القيمة يساوي 1 أي زر ضاغط في 1
وضع RB1 في 1 أي LED يضيء
tempo نداء للبرنامج
وضع RB1 في 0 أي LED ينطفئ
ارجع إلى
النهاية

## Slide 6
256
256-1=255
255-1=254
1-1=0
A chaque passage on enlève 1
Fin on aura fait 256 passage
256
On donne l’orde pour enlever 1 d’une autre boit
256-1=255
A la fin on aura vidé la caisse A 256 foi et B 256 foi
on aura 256256=65536 passage
Un passage c’est 1s alors 65536 s
A
B

## Slide 7
السجل له 8bit إذا 28 = 256
الساعة المتكونة من Quartz لها تردد 4Mhz
أي الزمن هو T=1/F إذا مع الـ pic يعمل بربع الساعة
أي T/4 نتحل على T= 4/4 = 1s
نأخذ سجل و ننقص من 256 إلى 0 (256..255..254...0)نتحل علىs 256
إذا أخدنا سجلين 256×256 = s 65536
للحصول علىs 0.5 اي s 500000
يجب إضافة سجل 500000/65536 =7.6 نستعمل سجل يوجد فيه قيمة 7 فقط
فتتحصل على (7×256×256=458752) مع NOD نصل إلىs 0.5

## Slide 8
tempo
movlw 7
movwf cmpt3
boucle3
clrf cmpt2
boucle2
clrf cmpt1
boucle1
nop
decfsz cmpt1 , f
goto boucle1
decfsz cmpt2 , f
goto boucle2
decfsz cmpt3 , f
goto boucle3
return
برنامج مؤقتة
أكتب 7 في سجل العمل W
cmpt3 أكتب معلومات السجل العمل في سجل
برنامج
امسح عداد 2
امسح عداد 1
ضياع دورة
انقص 1 من السجل ، إذا كان محتوى السجل يساوي 0 تجاوز التعليمة
إذا كان محتوى السجل يختلف عن 0 ارجع إلى
انقص 1 من السجل ، إذا كان محتوى السجل يساوي 0 تجاوز التعليمة
انقص 1 من السجل ، إذا كان محتوى السجل يساوي 0 تجاوز التعليمة
إذا كان محتوى السجل يختلف عن 0 ارجع إلى
إذا كان محتوى السجل يختلف عن 0 ارجع إلى
الرجوع

## Slide 9
PROGRAMME EN ASSEMBLEUR AVEC MPLAB
برنامج في لغة التجميع ببرنامج MPLAB
LIST p=16F84
#include <p16F84.inc>
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
init
bsf STATUS,RP0
bcf TRISB,1
movlw 1
movwf TRISA
bcf STATUS,RP0
goto debut
; Adresse de départ après reset
; Adresse 0: initialiser
وضع بيت ( RPO)للسجل (STATUS ) في1 للذهاب إلى بنك1
وضع البيت 1 لسجل (TRISB) في 0 لكي يكون المنفد كمخرج؛
; كتابة 1 في سجل العمل1
TRISA وضعها في بيت 0 لسجل w أخد معلومات السجل
كمدخل RA0 لكي يكون
رجوع إلى بنك 0
debut اذهب إلى برنامج
org 0x000
goto init
CBLOCK 0x00C
cmpt1:1
cmpt2:1
cmpt3:1
ENDC
بداية حلقة المتغيرات ……..
نهاية الحلقة………….
#define LED PORTB,1
#define BP PORTA,0